## Slide 1: Exercice 7 - Audit Qualité -Etude de Cas Situations pratiques stimulant l’audit terrain

## Slide 2: TD N° 7 Audit Qualité - Etude de Cas Mise en situation
Etudes de cas : Situations pratiques stimulant l’audit terrain et se référant chacune à un processus clé du SMQ et pouvant présenter un écart/ ISO 9001.
Travail demandé pour chaque cas :
Se prononcer sur l’existence de l’écart ou le manque d’informations pour statuer.
Formuler et classer l’écart éventuel.
Justifier l’insuffisance du descriptif et les pistes d’audit à suivre.

## Slide 3: Etude de cas N°1 :
Lors de la réception de boites de métal, un employé est responsable de s’assurer que toutes les tolérances spécifiées dans le devis sont respectées. Celui-ci procède donc à la prise de mesure grâce à son vernier. Une fois la vérification du lot de boîtes terminées, celui-ci lance son vernier dans son coffre à outil. L’auditeur voyant cet employé faire ce geste s’approche de plus près et observe dans le coffre à outils de l’employé que plusieurs verniers et micromètres y entremêlés.

## Slide 4
1. L’auditeur dispose-t-il d’assez de renseignements pour conclure ? Oui □ Non □
1. 1 Si les renseignements obtenus sont suffisants, la situation est-elle conforme ? Oui □ Non □
Si non, décrivez ci-dessous l’écart identifié et indiquer s’il s’agit d’une non-conformité ou d’une remarque ainsi que le chapitre concerné de la norme
Description de l’écart :
…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………
Non-conformité □ Remarque □ Chapitre :
Si les renseignements obtenus ne sont pas suffisants, expliquer pourquoi ?
Explication :
…………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….………………………………………………………………………………………………………
Quels documents/renseignements supplémentaires demanderez-vous ?
…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………

## Slide 5: Etude de cas N°2 :
Lors d’un audit de surveillance d’une durée de deux journées, le responsable d’audit s’aperçoit que deux procédures organisationnelles que l’organisme audité juge nécessaires pour la maîtrise de la conception et du développement des produits ainsi que pour l’efficacité du système de mangement de la qualité ne sont pas formalisée.

## Slide 6
1. L’auditeur dispose-t-il d’assez de renseignements pour conclure ? Oui □ Non □
1. 1 Si les renseignements obtenus sont suffisants, la situation est-elle conforme ? Oui □ Non □
Si non, décrivez ci-dessous l’écart identifié et indiquer s’il s’agit d’une non-conformité ou d’une remarque ainsi que le chapitre concerné de la norme
Description de l’écart :
…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………
Non-conformité □ Remarque □ Chapitre :
Si les renseignements obtenus ne sont pas suffisants, expliquer pourquoi ?
Explication :
…………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….………………………………………………………………………………………………………
Quels documents/renseignements supplémentaires demanderez-vous ?
…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………

## Slide 7: Etude de cas N°3 :
En examinant le processus de communication interne, les déclarations des audités et l’analyse des enregistrements ont permis de constater que le personnel de l’organisme a bénéficié de plusieurs séances de sensibilisation sur la maîtrise des paramètres de marche, l’importance a satisfaire les exigences du client, l’importance et la pertinence des activités de chacun et sa contribution dans l’atteinte des objectifs.
Les enregistrements ont prouvé également qu’un rappel sur la politique qualité et les objectifs a lieu deux fois par an.
Le responsable qualité réalise périodiquement des sondages auprès du personnel pour mesurer l’efficacité de ces actions et met en œuvre des rattrapages en cas de besoins.

## Slide 8
1. L’auditeur dispose-t-il d’assez de renseignements pour conclure ? Oui □ Non □
1. 1 Si les renseignements obtenus sont suffisants, la situation est-elle conforme ? Oui □ Non □
Si non, décrivez ci-dessous l’écart identifié et indiquer s’il s’agit d’une non-conformité ou d’une remarque ainsi que le chapitre concerné de la norme
Description de l’écart :
…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………
Non-conformité □ Remarque □ Chapitre :
Si les renseignements obtenus ne sont pas suffisants, expliquer pourquoi ?
Explication :
…………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….………………………………………………………………………………………………………
Quels documents/renseignements supplémentaires demanderez-vous ?
…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………

## Slide 9: Etude de cas N°4 :
Lors de l’analyse de la cartographie des processus d’une société de distribution (instruments de pesage), les processus suivants ont été identifiés. Les exigences des chapitres 8.3 et 8.4 ont été exclues. L’audité a justifié ces exclusions en expliquant que la conception n’était pas applicable et que les achats sont externalisés.
Processus de pilotage
Stratégie et communication
Revue de direction
Audits internes
Amélioration
Ecoute client
Processus support
Ressources humaines
Maintenance et métrologie
Ressources financières
Ressources matérielles
Processus de réalisation
Traitement et suivi des commandes

## Slide 10
1. L’auditeur dispose-t-il d’assez de renseignements pour conclure ? Oui □ Non □
1. 1 Si les renseignements obtenus sont suffisants, la situation est-elle conforme ? Oui □ Non □
Si non, décrivez ci-dessous l’écart identifié et indiquer s’il s’agit d’une non-conformité ou d’une remarque ainsi que le chapitre concerné de la norme
Description de l’écart :
…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………
Non-conformité □ Remarque □ Chapitre :
Si les renseignements obtenus ne sont pas suffisants, expliquer pourquoi ?
Explication :
…………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….………………………………………………………………………………………………………
Quels documents/renseignements supplémentaires demanderez-vous ?
…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………

## Slide 11: Etude de cas N° 5 :
L’analyse des enquêtes de satisfaction a permis de constater que 24% de clients sont insatisfaits en ce qui concerne le prix de vente. Dans sont système qualité, la société de service concernée n’avaient pas intégré le processus “ gestion de la comptabilité analytique ” couvrant l’aspect calcul du coût de revient.
Par ailleurs, l’examen de la stratégie qualité a permis de noter les orientations des cinq années à venir sont les suivantes :
Accroître la satisfaction du client ;
Développer le capital humain
Etre compétitive sur le plan qualité/prix

## Slide 12
1. L’auditeur dispose-t-il d’assez de renseignements pour conclure ? Oui □ Non □
1. 1 Si les renseignements obtenus sont suffisants, la situation est-elle conforme ? Oui □ Non □
Si non, décrivez ci-dessous l’écart identifié et indiquer s’il s’agit d’une non-conformité ou d’une remarque ainsi que le chapitre concerné de la norme
Description de l’écart :
…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………
Non-conformité □ Remarque □ Chapitre :
Si les renseignements obtenus ne sont pas suffisants, expliquer pourquoi ?
Explication :
…………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….………………………………………………………………………………………………………
Quels documents/renseignements supplémentaires demanderez-vous ?
…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………

## Slide 13: Etude de cas N°6 :
Pour la situation ci-dessous, un auditeur croit qu’une (ou plusieurs) non-conformité(s) est (sont) probable(s) par rapport aux exigences de la norme ISO 9001-2015. Identifiez le (ou les) exigence (s) de la norme ISO 9001-2015 ; déterminez s’il s’agit d’une non-conformité mineure, majeure ou d’une observation et enfin décrire le résultat d’audit.
Lors d’un audit de certification d’un bureau de comptabilité, il est observé que celui-ci offre des nouveaux services via Internet. En posant quelques questions judicieuses au chef comptable, l’auditeur note que les clients qui souscrivent aux services offerts par le bureau de comptable via Internet fournissent des informations de nature très personnelles et très importantes. L’auditeur remarque que toutes ces informations confidentielles sont exclues de la portée du SMQ du client.

## Slide 14
1. L’auditeur dispose-t-il d’assez de renseignements pour conclure ? Oui □ Non □
1. 1 Si les renseignements obtenus sont suffisants, la situation est-elle conforme ? Oui □ Non □
Si non, décrivez ci-dessous l’écart identifié et indiquer s’il s’agit d’une non-conformité ou d’une remarque ainsi que le chapitre concerné de la norme
Description de l’écart :
…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………
Non-conformité □ Remarque □ Chapitre :
Si les renseignements obtenus ne sont pas suffisants, expliquer pourquoi ?
Explication :
…………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….………………………………………………………………………………………………………
Quels documents/renseignements supplémentaires demanderez-vous ?
…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………